## Slide 1: SEQUENCES – TẠO ID TỰ ĐỘNG TỰ TĂNG
Sequence là danh sách tuần tự của con số, và được tạo bởi Oracle sever. Sequence dùng để tạo khóa chính một cách tự động cho dữ liệu.
Sequence thường dùng để tạo khóa chính trong sinh mã tự động. Có thể dùng chung cho nhiều đối tượng. Con số sequence này có chiều dài tối đa là 38 số.
Để tạo sequence, dùng lệnh CREATE SEQUENCE
Cú pháp:
CREATE SEQUENCE sequence_name
INCREMENT BY integer
START WITH integer
[MAXVALUE integer]
[MINVALUE integer]
[CYCLE/NO CYCLE];

## Slide 2: SEQUENCES – TẠO ID TỰ ĐỘNG TỰ TĂNG
Ví dụ:
CREATE SEQUENCE sample_sequence INCREMENT 1 START WITH 2
MAXVALUE 100;
Để tạo sequence, dùng lệnh CREATE SEQUENCE
Cú pháp:
CREATE SEQUENCE sequence_name
INCREMENT BY integer
START WITH integer
[MAXVALUE integer]
[MINVALUE integer]
[CYCLE/NO CYCLE];

## Slide 3: SEQUENCES – TẠO ID TỰ ĐỘNG TỰ TĂNG
Để làm việc với các sequence, dùng lệnh SQL với các cột giả sau:
CURRVAL Cho giá tri hiện thời của sequence
NEXTVAL Tăng giá tri hiện thời của sequence và cho giá trị sau khi tăng phải xác định tên
sequence trước currval và nextval
sequence.CURRVAL
sequence.NEXTVAL
Ví dụ: Bảng demo có 2 trường: ID number, name nvarchar2(100). Câu lệnh sql thêm 1 bản ghi vào bảng có sử dụng sequence như sau:
insert into demo values(seqDemo.nextval,’text’);

## Slide 4: SEQUENCES – TẠO ID TỰ ĐỘNG TỰ TĂNG
Lấy giá trị của sequence đưa lên text item trên form
Để lấy giá trị ở sequence DEMO_SEQ đưa lên text item ID, ta sử dụng câu lệnh (Viết trong 1 trigger nào đó):
select DEMO_SEQ.nextval into :DemoSEQ.ID from dual;
Thông tin data block demo:
Tên data block: DemoSEQ
Gồm 2 text item: ID, NAME

## Slide 5: SEQUENCES – TẠO ID TỰ ĐỘNG TỰ TĂNG
THỰC HÀNH
Tạo một form có trường ID tự động tăng sử dụng sequence